Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr WZ.d.272.1.30.2019 z 18.09.2019

PRZEDMIAR ROBÓT

Kod CPV: 45233280-5

Wykonanie robót:

Montaż barier ochronnych stalowych na następujących drogach powiatowych nr:

1691K – Skawica – Warty - Juszczyn

1692K – Zawoja – Podpolice – Sucha Góra

1696 K – Stryszawa – Roztoki - Koszarawa

1718K – Skawica – Rotnia - Juszczyn

| Lp. | Podstawa | Opis robót | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | D.07.05.01 KNR231/704/1,5 | Zamontowanie barier ochronnych stalowych jednostronnych o parametrach: - Intensywność zderzenia - A - Poziom powstrzymywania - N2 - Szerokość pracująca - W5 - Początek i koniec odc. bariery na długości 4m wykonać ukośnie (z zastosowaniem łącznika ukośnego) w ziemię na drogach powiatowych nr: 1691 K- odc. dł. 52m + odc. dł. 44m + odc. dł. 72m +odc. dł. 12m (dodatkowo łącznik narożny) + odc. dł. 16m + odc. dł.44m 1692 K – odc. dł. 72m (dodatkowo łącznik narożny oraz zakończenie łącznikiem czołowy)+ odc. dł. 24m + odc. dł. 24m 1696 K - odc. dł. 24m + odc. dł. 56m 1718 K - odc. dł. 104m | mb | 544 |
| 2. | D.07.10.01 | Wykonanie tymczasowej organizacja ruchu wraz z projektem | kpl. | 1 |

………………………….

podpis